Инструкция по безопасности, монтажу и эксплуатации электрогидравлического вертикального подъемника для подвесных лодочных моторов

Перед установкой и эксплуатацией гидравлического вертикального подъемника далее по тексту «лифт» для лодочного мотора обязательно ПРОЧТИТЕ данную инструкцию!!!

Если после прочтения у Вас возникли вопросы, звоните на номера сервисного центра, указанные в гарантийном талоне в рабочее время с 9 до 18 часов с учетом Вашего местного часового пояса.

Пожалуйста, соблюдайте все правила безопасности, указанные в данной инструкции для предотвращения травм и поломок устройства.

Читать инструкцию нужно внимательно для дальнейшей правильной установки, использования, эксплуатации и обслуживания устройства.

Только лицам, ознакомленным с правилами по безопасности и эксплуатации, разрешено использовать данный продукт.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВОМ

4. УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЛИФТА

5. ОТСТРОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ, УСТАНОВКА ТУМБЛЕРА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

7. УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

10. ГАРАНТИЯ

11. КОНСТРУКЦИЯ ЛИФТА

1. ОПИСАНИЕ

Электрогидравлический вертикальный подъемник «лифт» для подвесных лодочных моторов — предназначен для точной настройки заглубления винта подвесного лодочного мотора. С помощью данного устройства можно наиболее полно раскрыть потенциальные возможности мотора и достичь максимальной скорости и экономии топлива при использовании оптимального винта.

Принцип работы лифта следующий: при движении лодки по воде вы имеете возможность путем регулировки высоты подъема лодочного мотора добиться наиболее оптимального заглубления его винта в следствии чего улучшаются скоростные показатели лодки, а также существенная экономия топлива. При использовании панели управления вы сможете более точно ступенчато отрегулировать заглубление мотора, а затем после отстройки сохранить предпочитаемое положение в энергонезависимую память устройства и тем самым в дальнейшем путем нажатия всего на одну кнопку перейти к уже отстроенному ранее походному режиму.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Лифт | 1 шт |
| --- | --- |
| Цилинд гидравлический | 1 шт |
| Станция гидравлическая | 1 шт |
| Шланги гидравлические | 2 шт |
| Тумблер управления | 1 шт |
| Контактор | 1 шт |
| Кабель с разъемом под кнопку управления | 1 шт |
| Масло гидравлическое марки L-HV46 # | 160 грамм |
| Набор крепежа | 1 комп |
| Инструкция пользователя | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |

Компания STRONGER оставляет за собой право изменять спецификации без уведомления!

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИФТА

- Не используйте устройство под влиянием наркотиков, или алкоголя.

2. Запрещено пользоваться детям, не достигшим совершеннолетнего возраста.

3. Никогда не препятствуйте работе лифта посторонними предметами. Это может привести к поломке устройства.

4. Убедитесь, что ваш аккумулятор заряжен и его напряжение соответствует заводским рекомендациям.

5. При транспортировке лодки на лафете опускайте лифт в крайнее нижнее положение.

6. При завершении использования устройства обязательно выключайте питание в лодке. Иначе это может привести к разрядке аккумулятора.

7. Никогда не вставляйте и не суйте никакие сторонние предметы в устройство, это может привести к серьезным травмам, и его повреждению.

8. Ни в коем случае, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Это может привести к пожару.

9. На лифт запрещено воздействовать другими предметами, которые превышают заявленный вес.

10. Не помещайте руки между подвижными деталями устройства.

11. Не изменяйте конструкцию устройства и не добавляйте в него других компонентов.

12. Не применяйте устройство в других целях, отличных от тех, для которых оно предназначено технической документацией.

13. Проводите монтажные работы только силами квалифицированного персонала.

4. УСТАНОВКА ЛИФТА

Распаковка

При изъятии устройства из коробки обратите внимание на наличие любых повреждений, которые могли произойти во время транспортировки и доставки к Вам устройства. В случае обнаружения дефектов, связанных с перевозкой груза, обратитесь к вашему перевозчику с просьбой о возмещении вам убытков, связанных с некачественной доставкой груза.

Установка

В изделии уже имеются все стандартные монтажные отверстия, которые подходят для крепления большинства лодочных моторов от 60 до 150 лошадиных сил с тримом на борту. Если отверстия крепления вашего мотора, или уже просверленные отверстия на лодке не совпадают с теми, что уже имеются на лифте, вам может потребоваться самостоятельное сверление дополнительных монтажных отверстий. Ниже представлен рисунок с расстояниями между основными монтажными отверстиями. Перед установкой лифта на лодку убедитесь, что ваши отверстия на моторе совпадают с теми, что уже имеются на лифте, или просверлите новые.

Сторона к транцу лодки

Сторона к мотору

Обратитесь к руководству по установке вашего подвесного мотора, для того чтобы просверлить монтажные отверстия надлежащего размера и в нужном месте. В комплекте с изделием поставляются крепежные элементы для крепления гидравлического лифта к транцу лодки. Убедитесь, что у вас имеется отдельно крепеж для дальнейшего крепления подвесного мотора к лифту. Эти крепежные элементы в комплекте с устройством не поставляются.

Далее после того, как вы разметили и просверлили в транце лодки все отверстия для дальнейшего крепления мотора. Вам потребуется установить лифт на бок таким образом, чтобы заглушки в гидроцилиндре находились сверху. Далее установить штуцеры, которые поставляются в комплекте с устройством вместо заглушек на гидроцилиндре.

Обратите внимание! В комплекте поставки их 2. Они имеют разную длину резьбового соединения! На рисунке ниже показано куда именно вкручивается каждый из штуцеров. В случае если вы произведете этот монтаж не верно, возможна поломка устройства. Будьте внимательны!

Далее после установки штуцеров подключите к гидроцилиндру гидравлические г – образные шланги. Обратите внимание, шланги имеют разные длины. Поэтому подключение к гидроцилиндру производите согласно рисунку.

Подключение нужно производить очень аккуратно, так как гидроцилиндр заправлен жидкостью. Откручивая по очереди заглушки желательно без промедления сразу на их место вкручивать штуцеры с гидравлическими шлангами. Затягивание штуцеров нужно производить только 2 ключами!

Обязательно придерживая нижний штуцер. Иначе существует большая вероятность срыва резьбового соединения в корпусе гидроцилиндра. Обратите внимание, Г – образные штуцеры с шлангами при фиксации к гидроцилиндру должны быть направлены к нижней части лифта. Далее оба шланга выкладываются по окружности внутри лифта и затем выходят сверху лифта для дальнейшей разводки их по лодке.

Далее приступайте к подключению к гидравлической станции шлангов. Обратите внимание на то, что шланги имеют разную длину. На рисунке ниже показано где именно необходимо крепить каждый из них.

После подключения станции закрепить лифт к транцу лодки. Обратите внимание на рисунок ниже, на то, каким образом должны быть установлены изолирующие элементы и т-образные шайбы, которые поставляются в комплекте с лифтом.

После того, как вы прикрутили лифт к транцу лодки вы приступаете к прокачке гидравлической системы. Для этого опустите станцию ниже кормы лодки. Тем самым гидравлическое масло из цилиндра по шлангам устремится в направлении к станции. Затем по очереди приложите провода к плюсовой и минусовой клеммам аккумулятора фиксируя их по 5 секунд в каждом положении меняя тем самым направление работы мотора станции, как показано на рисунке ниже.

После того, как масло из гидроцилиндра наполнит станцию лифт начнет движение. В начале рывками, а затем его работа станет плавной в обе стороны. Процедуру со сменой клемм на аккумуляторе нужно производить до тех пор, пока работа лифта не станет плавной на протяжении всей его рабочей длинны в обеих направлениях. В случае если после 5 минут настройки, лифт и дальше продолжает работать рывками, то в этом случае вам потребуется произвести дополнительные действия по устранению воздуха из гидравлической станции и системе в целом. Эта процедура описана в разделе 5. Отстройка гидравлической системы.

Также вы можете ознакомиться с видео материалом по подключению гидравлической системы: https://www.youtube.com/watch?v=B-aB26EjDSc

После того, как вы прокачали гидравлическую систему вам нужно приступить к установке станции на лодке. Установку станции нужно производить в любом удобном для вас месте возле кормы лодки. Это может быть, как открытая установка, как показано на рисунке ниже, так и закрытая в трюме лодки.

5. ОТСТРОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Для этого открутите винт-заглушку, указанный на картинке ниже.

На его место вкрутите лейку, которая так же поставляется в комплекте с устройством.

Далее подключите станцию попеременно меняя полярность аналогично тому, как вы делали ранее, доводя работу цилиндра в крайние положения.

По мере того, как цилиндр начнет движение, доливайте масло, которое поставляется вместе с устройством понемногу в лейку. После того, как масло перестанет уходить самостоятельно из лейки, это будет свидетельствовать о том, что система полностью заправлена. Работа устройства при этом станет плавной в обе стороны без рывков.

Далее вставьте в отверстие на боковой крышке, как показано на рисунке любой не острый предмет подходящего диаметра и прижмите его внутрь нажав при этом на компенсационную грушу.

Тем самым вы окончательно стравите остатки воздуха из системы. После этого выкрутите заливную лейку и закрутите на ее место заглушку.  Только после установки заглушки на место ослабьте давление на грушу внутри станции и выньте предмет, которым вы поджимали внутри станции компенсационную грушу.  Затем закрепите станцию в лодке еще раз убедившись в том, что в дальнейшем вам будет облегчен к ней доступ и хватит места вокруг, что чтобы вы могли производить необходимые сервисные работы по стравливанию воздуха из системы, или замене масла если это будет необходимо.

Не в коем случае не откручивайте соседние элементы, которые обозначены на рисунке ниже крестиками. Это может повредить устройство.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ, УСТАНОВКА ТУМБЛЕРА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Для того, чтобы произвести коммутацию электрической части гидравлического лифта, пожалуйста воспользуйтесь схемой подключения, представленной на рисунке ниже.

После того, как вы произвели подключение лифта к аккумуляторной батарее, а также подключили провода управления тумблера вам потребуется определить место для его дальнейшего размещения на корме лодки рядом с лифтом. В случае такого размещения вы всегда сможете им управлять, находясь возле мотора и кормы лодки. А это необходимо в случае если винт вашего мотора намотал на себя водоросли, или другой донный мусор и для его дальнейшего извлечения с вашим участием требуется поднятия мотора вверх. А также во многих других случаях. Для размещения тумблера просверлите отверстие диаметром 12,2 мм. Вставьте тумблер в отверстие наденьте на него декоративную панель и затем зафиксируйте сверху защитный колпачок.

В случае, если вы приобрели дополнительно комплект выносного тумблера и провода удлинителя к нему для размещения на торпедо катера. Вам потребуется соединить разъем кабеля удлинителя со свободным разъемом, также, как и в первом случае установить тумблер в удобном для вас месте на торпедо катера.  В этом случае оба тумблера будут работать независимо друг от друга. В варианте такого размещения не в коем случае не нажимайте вместе оба тумблера особенно для работы лифта в разные направления. Это может привести к поломке устройства и выхода его из строя. И данный случай не будет являться гарантийным!

Так же вы можете приобрести отдельно комплект панели управления, которая позволит вам осуществлять ступенчатую регулировку работы лифта, запоминать любимое положение, а также выполнять ряд других полезных функций. Для этого вам потребуется так же, как и в варианте с подключением тумблера подключить устройство к свободному разъему. Далее вкрутить в специальные отверстия на лифте 2 датчика определения положения

и далее согласно инструкции, по подключению панели управления произвести ее подключение.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В данном разделе описываются принципы работы гидравлического вертикального лифта для лодочного мотора. Перед тем, как начать использовать устройство, внимательно прочтите данное руководство.

Для осуществления быстрого старта с воды и выхода лодки на глиссер вам необходимо опустить лифт с мотором в самое нижнее положение. Затем после того, как ваша лодка вышла на глиссер вы, производите дальнейшую регулировку высоты заглубления винта путем поднятия мотора вверх. Для нахождения его оптимального заглубления необходимо чтобы лодка шла по воде в глиссирующем режиме с фиксированным положением коммандера. Далее вы меняете высоту мотора и наблюдая за скоростью лодки на любом приборе замера скорости. Вы увидите в каком именно положении ваша лодка стала двигаться быстрее. Это и будет самым оптимальным положением для дальнейшего скоростного и экономичного режима движения.

Управление лифтом осуществляется с помощью не фиксируемого трехпозиционного тумблера, или панели управления.

Управление тумблером позволяет поднять и опустить лифт в крайние положения, а также производить ручную подстройку кратковременными нажатиями вверх или вниз. Данный вариант является базовым, и подстройка положения мотора каждый раз будет происходить заново.

Если вы хотите более точного управления с возможностью запоминания любимого положения в этом случае вам потребуется дополнительно приобрести панель и блок управления лифтом.

С помощью панели управления вы будете иметь возможность поднятия и опускания лифта в крайние верхнее и нижние положения. У вас появится возможность точной пошаговой регулировки путем кратковременного нажатия на клавиши вверх или вниз с шагом движения лифта 2 см в обе стороны. Также вы будете иметь возможность запоминания, любимого положения при котором ваша лодка будет имеет наиболее высокие показатели КПД.  Для этого вам потребуется нажатием на клавишу М на панели управления устройством занести данные в энергонезависимую память. И в дальнейшем после выхода лодки на глиссер вам будет достаточно только нажать на одну клавишу М и лифт сам станет в заранее определенное вами положение.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

При ежегодном обслуживании судна и перед началом навигации убедитесь в том, что в гидравлической системе отсутствует воздух. Для этого поднимите и опустите лифт в крайнее верхнее и нижнее положение. Если в каком-то из положений лифт не дошел до конца, или его работа не плавная, это говорит о том, что в системе есть воздух. В этом случае вам потребуется провести работы по его извлечению. Способы устранения данной проблемы описаны в разделе ЗАПРАВКА И ОТСТРОЙКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Обратите внимание на место соединения штуцеров гидравлических шлангов со станцией и цилиндром и отсутствие течи масла в этих местах.

Далее вам необходимо обратить внимание на то, чтобы все винты, болты и гайки были надежно затянуты. Убедитесь, что на подвижных частях устройства и приводах нет обрастаний. Проверьте контакты подключения устройства к аккумуляторной батарее на наличие окислений. Обратите внимание на наличие смазки между подвижными частями устройства. Если необходимо смажьте устройство любой смазкой для работы в водяной среде.

9. ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия на устройство 14 месяцев предоставляется прямому покупателю, без передачи третьим лицам.  Компания "STRONGER" оставляет за собой право по своему усмотрению, ремонтировать, или заменять любую деталь в гидравлическом лифте, которая может выйти из строя, или быть бракованной, в течение гарантийного срока с момента покупки. Для гарантийного ремонта, или замены лифта, покупатель должен предоставить гарантийный талон с подтверждением даты приобретения и уведомить дилера всеми удобными способами и контактами о гарантийном ремонте.

Отказ в гарантии:

Не соблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве по эксплуатации гидравлического лифта для лодочного мотора, приведет к аннулированию гарантии. Данная гарантия распространяется на дефекты деталей и материалов из которых изготовлен комплект.

При неправильном использовании или обращении, неправильной установке, несчастном случае, пользованием изделием в состоянии алкогольного опьянения, изменения конструкции, или неправильного технического обслуживания. В гарантии на изделие будет отказано.

Любые повреждения, полученные в результате ненадлежащего использования, не попадают под гарантийный ремонт. Затраты на установку, или снятие изделия в случае возврата устройства, а также его пересылки и доставки покупателям не возмещаются.

Это исключительное средство правовой защиты, и никакой ответственности за любые случайные или косвенные убытки, или расходы, наша компания не несет. Эта ограниченная гарантия, дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются законами каждого государства в отдельности.

В случае возникновения споров, которые не могут разрешиться путем переговоров Вы имеете право на решение вопросов в судебном порядке.

Категорически запрещается разбирать устройство и блок автоматики. Подвергать воздействию воды и других жидкостей электронные модули устройства. Это может привести к поражению электрическим током, травмам, а также к автоматическому лишению гарантии на компоненты устройства.

Питание устройства осуществляется от аккумулятора 12В емкостью не менее 50А/ч. При подключении питания важно соблюдение полярности, в противном случае возможна некорректная работа устройства.

10. Конструкция гидравлического лифта

19

20

1. 2. Кронштейны крепления лифта к транцу

3. 4. Кронштейны крепления мотора к лифту

5. 6. Оси крепления гидроцилиндра

7. 8. Пластиковые антифрикционные вставки

9. Прижимная пластина

10. Втулка

11. 12. Изолирующие прокладки

13. Т-образная изолирующая шайба

14. Гидроцилиндр

15. 16. 17. 18. Крепежные элементы

19. Гидравлическая станция

20. Гидравлические шланги

| Модель |  |
| --- | --- |
| серийный номер |  |
| дата выпуска |  |

2021 Stronger LLC.